## Slide 1: Metoda Taguchi
Ciulica Razvan-Marius
An 3 CTI, gr. 2.1

## Slide 2: Cuprins:
Introducere
Cum a aparut ?
Procesul lui Taguchi de proiectare in 3 etape
Design-ul experimental
Metodologia utilizată: Tehnici Taguchi
Rata semnal/zgomot
Cei 8 pasi in design-ul experimental
Analiza si examinarea rezultatelor
Reducerea variabilitatii
Concluzie
Bibliografie

## Slide 3: Introducere
Scopul ingineriei calitative este de a muta eforturiile de inbunatatire a calitatii incepand cu faza de productie pana la etapa de proiectare a produsului.
Principala sa preocupare este devierea unei caracteristici de la valoarea nominala. Factorii necontrolati (zgomotul), sunt deseori responsabili pentru aceasta abatere si prin urmare, abordarea lui Taguchi are ca scop proiectarea de produse care sunt robuste pentru acesti factori de zgomot.

## Slide 4: Cum a aparut ?
Timp de 25 de ani Genichi Taguchi a dezvoltat aceste metode bazate pe crearea si aplicarea unor planuri de calitate. Filozofia lui Taguchi este formulata pornind de la doua idei principale:
Toate procesele sau produsele in care o caracteristica se indeparteaza de valoarea optima antreneaza o pierdere pentru societatea insasi, chiar daca aceasta caracteristica ramane in interiorul limitelor acceptabile (societate fiind considerata in sens larg suma furnizor + producator + client);
Toate procesele sau produsele sunt supuse actiunii unor factori care daca nu sunt controlati devin perturbatori. Aceste perturbari sunt tot ceea ce este susceptibil de a face ca un indicator de calitate sa antreneze o cadere. Un produs insensibil la perturbari este un produs robust.

## Slide 5: Procesul lui Taguchi de proiectare in 3 etape
Proiectare sistemului, stabileste functionalitatea produsului.
Proiectarea parametriilor, stabileste valori specific pentru parametrii, de proiectare in functie de specificatiile fizice si functionale. In timpul acestor doua etape, designerul are oportunitatea de a reduce costuriile produsului prin proiectarea functionala eficienta, precum si specificarea parametrilor.
Design-ul tolerantei, stabileste tolerantele acceptabile in jurul fiecarui parametru. Aceasta etapa, va aduce in mod obisnuit, consturi pentru a asigura conformitatea cu tolerantele associate parametriilor produsului.

## Slide 6: Design-ul experimental
Taguchi a proiectat o serie de matrice ortogonale pentru a ajuta la producerea de experimente
Aceste matrice sunt în mod esențial echilibrate ca si modelele factoriale fracționate.
El sugerează folosirea a două matrice pentru fiecare experiment .
Matricea interioară este utilizată pentru a studia efectele parametrilor de design care se doresc a fi studiati.
O matrice exterioară este utilizată pentru a modela factorii de zgomot care pot afecta performanța produsului.

## Slide 7
Doua dintre cele mai simple matrici ortogonale ale lui Taguchi sunt :
L 4(23):
L8(27):

## Slide 8: Metodologia utilizată: Tehnici Taguchi
Ratele de semnal și zgomot ale lui Taguchi, care sunt funcții de logaritm, se bazează pe experimentele “MATRICE ORTOGONALA" care oferă o variație mult mai redusă pentru un experiment cu "setări optime" a parametriilor de control.
Astfel, proiectarea experimentelor cu optimizarea parametrilor de control pentru obținerea celor mai bune rezultate se realizează în metoda Taguchi.
“Vectorii ortogonalo " oferă un set de experimente bine echilibrate și rezultate dorite, servesc ca funcții obiective pentru optimizare, ajuta în analiza datelor și predicția rezultatelor optime.

## Slide 9: Rata semnal/zgomot
În etapa de proiectare a parametrilor, Taguchi folosește experimentele proiectate și rapoartele semnal / zgomot pentru a determina setările optime ale parametrilor.
Rata semnal/zgomot este derivata din functia de pierdere Taguchi
In timp ce Taguchi a propus un numar ,mare de rapoarte semnal/zgomot urmatoarele trei sunt cele mai utilizate la scara larga:
Nominal este cel mai bun:
Mai mare este mai bine:
Mai mic este mai bine:

## Slide 10: Cei 8 pasi in design-ul experimental
Pasul 1: Identificarea funcției principale, a efectelor secundare și a modului de defecțiune
Pasul 2: Identificarea factorilor de zgomot, a conditiilor de testare si a caracteristicilor de calitate
Pasul 3: Identificarea functiei obiective care trebuie optimizata
Pasul 4: Identificarea factorilor de control si a nivelurilor acestora
Pasul 5: Selectarea matricei ortogonale pentru experiment
Pasul 6: Efectuarea experimentului matrice
Pasul 7: Analizarea datelor, precizarea nivelurilor optime si de performanta
Pasul 8: Efectuarea experimentului de verificare si planificarea actiuniilor vitoare

## Slide 11: Analiza si examinarea rezultatelor
(i) Determinarea semnificației parametrilor
(ii) Efectuarea unei analize a graficului principal pentru determinarea nivelului optim al factorilor de control .
(iii) Executarea unei analize a ratei de contribuție a factorilor.
(iv) Confirmarea experimentul și planificarea aplicatiei viitoare

## Slide 12: Reducerea variabilitatii
Reducerea variabilitarii este o strategie multi-part pentru a reduce variatiile produsului si pentru a-l face pe acesta mult mai rubust sau mai potrivit pentru utilizare, de exemplu, pentru a-si indeplini cerintele de performanta indiferent de variatie.
In general, exista trei surse de variatie :
  Variatia productiei
  Variatie de mediu/deteriorare
  Variatia de utilizare

## Slide 13: Concluzie
Taguchi a început să dezvolte noi metode pentru optimizarea procesului de experimentare în inginerie.
El a crezut că cea mai bună modalitate de îmbunătățire a calității este aceea de a o proiecta și a o construi în produs.
Acesta a dezvoltat tehnicile care sunt acum cunoscute sub numele de Metode Taguchi.
Contribuția sa principală constă nu în formularea matematică a proiectării experimentelor, ci mai degrabă în filosofia însoțitoare.
El a dezvoltat sisteme de fabricație care au fost "robuste" sau insensibile la variațiile zilnice și sezoniere ale mediului, la uzura mașinilor și la alți factori externi.
Abordarea Taguchi față de ingineria calității pune un accent deosebit pe minimizarea variațiilor ca mijloc principal de îmbunătățire a calității.
Ideea este de a proiecta produse și procese a căror performanță nu este afectată de condițiile exterioare și de a construi acest lucru în timpul etapei de dezvoltare și proiectare prin utilizarea designului experimental.

## Slide 14: Bibliografie
https://en.wikipedia.org/wiki/Taguchi_methods
https://www.isixsigma.com/methodology/robust-design-taguchi-method/introduction-robust-design-taguchi-method/
http://www.ecs.umass.edu/mie/labs/mda/fea/sankar/chap2.html
https://www.investopedia.com/terms/t/taguchi-method-of-quality-control.asp